## Slide 1: פרוייקט: PACMAN
מגישים : סתיו פנחס אריאל פישמן
מדריך :אלכסנדר

## Slide 2: אפיון הפרויקט:
מטרת המשחק היא להגיע ל210 נקודות, בכמה שפחות זמן, תוך כדי שמירה על מד החיים. בתחילת המשחק הפקמן מתחיל עם 3 חיים, המיוצגים ע"י לבבות בפינה השמאלית עליונה של המסך, ו3 מקושים הנמצאים בפינה השמאלית התחתונה. הנקודות נצברות על ידי איסוף מטבעות הנמצאים על רצפת המבוך. כדי לאסוף מספיק מטבעות, נדרש לשבור מספר קירות בעזרת המקושים.
הפקמן נע לארבעה כיוונים על פי קלט מהמקלדת (מקשים:2,4,6,8), התנגשות הפקמן עם קירות או מפלצת יוצר צליל.
מד חיים
מד זמן
מד ניקוד
כמות המקושים שנותרו

## Slide 3: אפיון הפרויקט:
המפלצת נעה לארבעה כיוונים בצורה רנדומלית, בעלת שתי צורות שונות, אדומה – מורידה חיים לפקמן בעת התנגשות,
ירוקה - במשך 10 שניות אחרונות בכל דקה, מוסיפה לפקמן מקוש בעת התנגשות (לפקמן יש עד שלושה מקושים בכל רגע נתון).

## Slide 4: אפיון הפרויקט:
המבוך בנוי מקירות שבירים, אשר מיקומם וסוגם נקבעים בצורה אקראית. הקירות מחולקים לשלושה סוגים (גבס-לבן, עץ-חום, בטון-אפור) הנבדלים בצבע ובמספר המקושים הנדרשים על מנת לשבור אותם. שבירת קיר בטון תהפוך אותו לעץ, שבירת עץ לגבס ושבירת גבס תשבור את הקיר ותשאיר מטבע חדש במקומו.

## Slide 5: אפיון הפרויקט:
הפסד במשחק נקבע כאשר השחקן מאבד את שלושת הלבבות שלו. מופיע הכיתוב GAME OVER ונשמע צליל הפסד.

## Slide 6: אפיון הפרויקט:
בהגעה ל210 נקודות המשחק נעצר, מופיע הכיתוב YOU WIN ונשמע צליל ניצחון.

## Slide 7: ממשקי המערכת

## Slide 8: מסכי המשחק
מד חיים
מד זמן
מד ניקוד
כמות המקושים שנותרו

## Slide 10: הוראות הפעלה
תנועה למעלה
תנועה שמאלה
תנועה ימינה
תנועה למטה
שבירת קיר על ידי שימוש במקוש
איתחול המשחק

## Slide 11
KBD
Pacman_block
Hammer
walls
Monster_block
background
CLK
audio
Coins
Score
Hearts
Time
Game_controller
Objects_mux
VGA_controller
סכמת
מלבנים

## Slide 12
הירארכיה עליונה

## Slide 14: תיאור מודול המפלצת
רנדומליות תנועת המפלצת – תנועת המפלצת ממומשת על ידי מכונת מצבים הדומה למימוש הפקמן, אך המפלצת בעלת תנועה עצמאית רנדומלית. על מנת ליצור את התנועה הזו, החלפנו את קלט המקלדת במודול RANDOM שפולט מספר רנדומלי בין 1-4, שהוא כיוון תנועת המפלצת. הטריגר לפליטה זו הוא כאשר נכנס פולס זמן(כל 5 שניות), התנגשות מפלצת עם קיר או גבול ובעת לחיצה על מקש מקלדת.
2 פרופילים שונים – מפלצת אדומה וירוקה, ממומש על ידי 2 BITMAPS שונים. המודול בוחר אחד מהם על ידי קלט ממודול TIME. קלט זה בוחר אדומה ב50 שניות הראשונות של כל דקה וירוקה ב10 האחרונות.
המפלצת האדומה מורידה לבבות לשחקן, נדרשת התנגשות עם המפלצת יחד עם חיווי של סוג המפלצת להורדת לב בודד.
המפלצת הירוקה מעניקה מקושים לשחקן, תנאי הכרחי לניצחון, נדרשת התנגשות עם המפלצת יחד עם חיווי של סוג המפלצת להענקת מקוש בודד.
בתחילת המשחק ובכל התנגשות של מפלצת עם הפקמן, הפקמן חוזר לנקודת ההתחלה. לאחר מכן, דרוש שהוא יתחיל את תנועתו על מנת שהתנגשות בניהם תשפיע שוב על מהלך המשחק בצורות שתיארנו למעלה.
התנגשות בקירות או בגבולות המסך גוררת עצירה ושינוי בתנועה.

## Slide 15: מכונת מצבים המפלצת

## Slide 16: תיאור מודול השמע
צליל מושמע במקרה של התנגשות עם קיר, התנגשות עם המפלצת, ניצחון או הפסד.
בקר השמע של המשחק ממומש על ידי מכונת מצבים המבדילה בין אירועים אלה על ידי מצבים שונים ומצב ברירת מחדל, אשר משמש כצומת המרכזית המכוונת לכל אירוע ואליו כל אירוע חוזר
במקרה של התנגשות מושמע צליל יחיד כל עוד ההתנגשות מתרחשת
בזמן ניצחון או הפסד מושמעת נעימה המורכבת ממספר צלילים ומצבים, החיווי לניצחון הוא פולס המופק ממונה הניקוד ועבור הפסד הוא פולס המופק ממודול הלבבות, אז המכונה נכנסת ללופ סגור שמשמיע את הצליל עד ללחיצה על אתחול.

## Slide 17: מכונת מצבים השמע

## Slide 18: SIGNAL TAP

## Slide 19: פתרון הבעיה
בתחילה, מימשנו את בקר השמע עלי ידי בקשות כתיבה
העלייה והירידה הכניסה את מכונת המצבים ללופ והושמע צליל קבוע
לכן החלפנו את הסמנים לניצחון והפסד ע"י חיווט מחדש של המערכת והוספת חיווים לניצחון והפסד שבסופו של דבר תרמו גם למימוש מודולים אחרים.

## Slide 20: סיכום ומסקנות
הפרויקט לא החסיר בדרישות ואתגרים לעמוד בהם, יחד עם העומס והאינטנסיביות של המעבדות השוטפות נוצרו הזדמנויות להתמודד מול הקושי ולייצר תחושת מסוגלות עצמית ולמידה תוך כדי התהליך.
רכישת כלים חדשים כמו Quartus ו-System Verilog, דרכי חשיבה יצירתיות לפתרון באגים ולימוד עצמי.
היה מהנה בפעם הראשונה להשתמש בכלים שלמדנו בקורסי עבר ובמעבדה למימוש משהו פרקטי.

## Slide 21: תודה על ההקשבה!